PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM VÝZNAMNÝCH PROBLÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

V OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE

Říjen 2006

SOUHRN

Významným problémem nakládání s vodami je chápán problém, jehož řešení zajistí dosažení cílů specifikovaných v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Seznam významných problémů nakládání s vodami tudíž představuje základní podklad pro sestavení programů opatření Plánů oblastí povodí.

Předběžný návrh významných problémů nakládání s vodami (dále jen „VH problémy“) pro oblast povodí Horního a středního Labe sestavilo Povodí Labe, státní podnik na základě připomínek a podnětů členů pracovních skupin při Komisi pro plán oblasti povodí Horního a středního Labe (dále jen „Komise“) a přizvaných expertů (seznamy členů pracovních skupin a přizvaných hostů jsou k dispozici na webu www.pla.cz sekce plánování v oblasti vod). Prvním krokem společných prací bylo sestavení a přijetí kategorizace VH problémů zahrnující typy problémů patřících do kategorií ochrana vody jako složky životního prostředí, povodňová prevence, zajištění VH služeb, ekonomika ve vodním hospodářství a cílený výzkum a podpora vzdělávání ve vodním hospodářství. Přístup k návrhu VH problémů byl prezentován a diskutován na jednáních pracovních skupin, která se konala v březnu 2006. Při návrhu seznamu VH problémů vycházeli členové pracovních skupin z přijaté kategorizace VH problémů  a pro lokalizaci problémů použili internetovou aplikaci „najdi si svůj vodní útvar“, která je přístupná na webových stránkách Povodí Labe, státní podnik.

Předkládaný seznam VH problémů je otevřeným materiálem, který je průběžně aktualizován a doplňován příspěvky zapojených subjektů operujících v oblasti povodí Horního a středního Labe. Jeho finalizaci předpokládáme  v souladu s časovým plánem a programem prací na jaře 2007, kdy budou VH problémy doplněny na základě příspěvků odborné a široké veřejnosti a porovnány výsledky další charakterizace oblasti útvarů povrchových a podzemních vod.

Ke dni 4.10.2006 byly odbornou veřejností zastoupenou v pracovních skupinách při Komisi nejčastěji identifikovány následující VH problémy:

- Ochrana vod jako složky životního prostředí, kategorie ochrana jakosti vod: Nedostatečné odkanalizování a čištění komunálních odpadních vod, Eroze jako zdroj fosforu a nerozpuštěných látek, Eutrofizace, Nevhodná aplikace hnojiv a prostředků na ochranu rostlin

- Ochrana vod jako složky životního prostředí, kategorie Ochrana vodních a na vodě závislých ekosystémů: nevhodné morfologické úpravy na tocích zejména mimo intravilán (neprůtočná ramena, napřímení toku, technické úpravy, aj.), nevhodné využití území v nivě, nevhodný hydrologický režim.

- Kategorie Povodňová prevence: nedostatečná ochrana zastavěných území, erozní účinky povrchově odtékající vody, snížená retenční schopnost v krajině, plošné odvodnění pramenných a horních částí oblasti povodí a kanalizování drobných vodních toků, nestabilizované koryto způsobující povodňové nebezpečí.

V kategorii zajištění VH služeb byly nejčastěji zmiňovány problémy související se zajištěním podmínek pro plavbu. Problémy v rámci této kategorie budou ještě doplněny návrhy ze strany podniků VaK, jejichž zástupci si na zpracování vyžádali delší čas.

V kategorii Ekonomika ve vodním hospodářství byl identifikován problém obecného významu týkající se zajištění naplnění principu znečišťovatel/uživatel platí.

Kategorie cílený výzkum a podpora vzdělávání ve vodním hospodářství se na seznam dostala na návrh pracovních skupin s tím, že jde o problémy, které je nutno řešit zejména na centrální úrovni.

Kromě dílčích VH problémů navržených pro konkrétní vodní útvary byly identifikovány ještě problémy s platností pro celou oblast povodí Horního a středního Labe. Zejména šlo o problémy související s ochranou ekosystémů a zachování biodiverzity ve vodních tocích.

KATEGORIZACE VÝZNAMNÝCH VH PROBLÉMŮ

Návrh kategorizace VH problémů vycházel z rámcových cílů pro zajištění veřejných zájmů v oblastech ochrany vod jako složky životního prostředí, ochrany před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod, plnění požadavků na vodohospodářské služby, specifikovaných v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Na základě návrhu členů pracovních skupin při „Komisi“ byly uvedené kategorie doplněny o kategorii „ekonomika ve vodním hospodářství“ a „cílený výzkum a podpora vzdělávání ve vodním hospodářství“. Kategorizace byla členy pracovních skupin a komise dále připomínkována, upravena na červnovém jednání „Komise“ přijata. Hlavním účelem kategorizace bylo sjednocení termínů a návrh typů VH problémů v jednotlivých kategoriích. Pro jednotlivé kategorie VH problémů byly pracovními skupinami navrženy instituce/subjekty, které mají na řešení konkrétních typů problémů zájem a které bude vhodné oslovit při jejich dalším projednávání.

Aktuální verze kategorizace je uvedena v příloze tohoto dokumentu.

VH PROBLÉMY V KATEGORII OCHRANA VOD JAKO SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VH problémy této kategorie lze rozdělit do dvou skupin:

- Ochrana jakosti vod

- Ochrana vodních a na vodě závislých ekosystémů

Ve skupině ochrana jakosti vod byly pracovními skupinami identifikovány následující typy nejčastěji se vyskytujících problémů:

- nedostatečné odkanalizování a čištění komunálních odpadních vod

- nedostatečné čištění průmyslových odpadních vod

- nedostatečná úroveň čištění dešťových vod z intravilánu obcí (zejména v oddílných kanalizacích)

- znečištění vod v důsledku intenzivního chovu ryb

- znečištění vod v důsledku rekreačního využití

- eutrofizace

- nevhodná aplikace hnojiv a prostředků na ochranu rostlin

- eroze (jako zdroj fosforu a nerozpuštěných látek)

- staré ekologické zátěže

- nevhodné využívání území

- odběry a vypouštění za podmínek nízkých průtoků

- realizace vrtů pro tepelná čerpadla

- umělé zasněžování (odběry z málo vodných toků a přidávání chemických příměsí)

Tabulka 1: Seznam vodních útvarů dotčených VH problémy z kategorie Ochrana jakosti vod

| ID_útvaru | Název útvaru |  | ID_útvaru | Název útvaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10281000 | Divoká Orlice po soutok s tokem Bělá |  | 10741000 | Labe po soutok s tokem Doubrava |
| 10295000 | Bělá po soutok s tokem Kněžná |  | 10802000 | Doubrava po ústí do toku Labe |
| 10312000 | Bělá po ústí do toku Divoká Orlice |  | 10853000 | Labe po soutok s tokem Cidlina |
| 10320000 | Brodec po ústí do toku Divoká Orlice |  | 10928000 | Labe po soutok s tokem Mrlina |
| 10343000 | Čermná po ústí do toku Tichá Orlice |  | 11040000 | Šembera po ústí do toku Výrovka |
| 10374000 | Třebovka po ústí do toku Tichá Orlice |  | 11073000 | Labe po soutok s tokem Jizera |
| 10421110 | Zlatý potok po ústí do toku Dědina |  | 11182000 | Žehrovka po ústí do toku Jizera |
| 10431000 | Dědina po ústí do toku Orlice |  | 11227000 | Kněžmostka po ústí do toku Jizera |
| 10563040 | Chrudimka po vzdutí nádrže Hamry |  | 11254000 | Klenice po ústí do toku Jizera |
| 10583000 | Chrudimka po vzdutí nádrže Seč |  | 11269000 | Jizera po ústí do toku Labe |
| 10597000 | Chrudimka po soutok s tokem Novohradka |  | 11335000 | Labe po soutok s tokem Vltava |
| 10617000 | Krounka po ústí do toku Novohradka |  | 10421110 | Zlatý potok po ústí do toku Dědina |
| 10638000 | Žejbro po ústí do toku Novohradka |  | 10403000 | Orlice po soutok s tokem Dědina |
| 10662000 | Novohradka po ústí do toku Chrudimka |  |  |  |

Typické problémy patřící do skupiny Ochrana vodních a na vodě závislých ekosystémů navrhli členové pracovních skupin takto:

- nevhodné morfologické úpravy na tocích zejména mimo intravilán (neprůtočná ramena, napřímení toku, technické úpravy, aj.).

- průchodnost vodních toků

- nevhodný hydrologický režim

- nedostatečný dohled nad dodržováním manipulačních řádů MVE

- těžba nánosů

- nedostatečné budování rybích úkrytů

- hospodaření v rybářských revírech

- nevhodné využití území v nivě

- nevyhovující skladba břehových porostů a porostů údolních niv

- ochrana vodních a na vodě závislých ekosystémů (NATURA 2000, MZCHÚ)

Tabulka2: Seznam vodních útvarů dotčených VH problémy z kategorie Ochrana vodních a na vodě závislých ekosystémů

| ID_útvaru | Název útvaru |  | ID_útvaru | Název útvaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10281000 | Divoká Orlice po soutok s tokem Bělá |  | 11073000 | Labe po soutok s tokem Jizera |
| 10295000 | Bělá po soutok s tokem Kněžná |  | 11227000 | Kněžmostka po ústí do toku Jizera |
| 10312000 | Bělá po ústí do toku Divoká Orlice |  | 11254000 | Klenice po ústí do toku Jizera |
| 10320000 | Brodec po ústí do toku Divoká Orlice |  | 11269000 | Jizera po ústí do toku Labe |
| 10403000 | Orlice po soutok s tokem Dědina |  | 11300000 | Mlýnský potok po ústí do toku Labe |
| 10421110 | Zlatý potok po ústí do toku Dědina |  | 11324000 | Košátecký potok po ústí do toku Labe |
| 10443000 | Orlice po ústí do toku Labe |  | 11335000 | Labe po soutok s tokem Vltava |
| 10562000 | Labe po soutok s tokem Chrudimka |  | 10351000 | Tichá Orlice po soutok s Třebovkou |
| 10741000 | Labe po soutok s tokem Doubrava |  | 10431000 | Dědina po ústí do toku Orlice |
| 10772000 | Doubrava po soutok s tokem Hostačovka |  |  |  |
| 10853000 | Labe po soutok s tokem Cidlina |  |  |  |

VH PROBLÉMY V KATEGORII POVODŇOVÁ PREVENCE

V kategorii povodňová prevence navrhli členové pracovních skupin následující typy problémů:

- nedostatečná kapacita koryta

- snížená průtočnost koryta

- nestabilizované koryto způsobující povodňové nebezpečí

- nevhodné morfologické úpravy v extravilánu

- porušování omezení ve stanovených  záplavových územích

- nedostatečná ochrana zastavěných území

- bezpečnost nádrží ve vazbě na převedení extrémních průtoků

- snížená retenční schopnost v krajině

- plošné odvodnění pramenných a horních částí oblasti povodí a kanalizování drobných vodních toků

- nevhodná druhová skladba lesů zejména v pramenných a horních částech oblasti povodí

- problémy s vlastnickými vztahy při prosazování protipovodňové ochrany (chybí vyvlastnění pro veřejně prospěšné stavby)

- přístup ochrany přírody k řešení PPO

- erozní účinky povrchově odtékající vody

- účinný varovný systém

Tabulka3: Seznam vodních útvarů dotčených VH problémy z kategorie povodňová prevence

| ID_útvaru | Název útvaru |  | ID_útvaru | Název útvaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10281000 | Divoká Orlice po soutok s tokem Bělá |  | 10679030 | Jesenčanský potok po ústí do toku Labe |
| 10295000 | Bělá po soutok s tokem Kněžná |  | 10741000 | Labe po soutok s tokem Doubrava |
| 10312000 | Bělá po ústí do toku Divoká Orlice |  | 10772000 | Doubrava po soutok s tokem Hostačovka |
| 10320000 | Brodec po ústí do toku Divoká Orlice |  | 10802000 | Doubrava po ústí do toku Labe |
| 10321000 | Divoká Orlice po ústí do toku Orlice |  | 10853000 | Labe po soutok s tokem Cidlina |
| 10324000 | Tichá Orlice po soutok s tokem Králický potok |  | 10928000 | Labe po soutok s tokem Mrlina |
| 10325000 | Králický potok po ústí do toku Tichá Orlice |  | 11068000 | Výmola po ústí do toku Labe |
| 10329000 | Lipkovský potok po ústí do toku Tichá Orlice |  | 11073000 | Labe po soutok s tokem Jizera |
| ID_útvaru | Název útvaru |  | ID_útvaru | Název útvaru |
| 10374000 | Třebovka po ústí do toku Tichá Orlice |  | 11153000 | Kamenice po ústí do toku Jizera |
| 10421110 | Zlatý potok po ústí do toku Dědina |  | 11157000 | Žernovník po ústí do toku Jizera |
| 10431000 | Dědina po ústí do toku Orlice |  | 11182000 | Žehrovka po ústí do toku Jizera |
| 10443000 | Orlice po ústí do toku Labe |  | 11227000 | Kněžmostka po ústí do toku Jizera |
| 10560000 | Loučná po ústí do toku Labe |  | 11254000 | Klenice po ústí do toku Jizera |
| 10562000 | Labe po soutok s tokem Chrudimka |  | 11269000 | Jizera po ústí do toku Labe |
| 10567000 | Chrudimka po hráz nádrže Hamry |  | 11335000 | Labe po soutok s tokem Vltava |
| 10597000 | Chrudimka po soutok s tokem Novohradka |  | 20807000 | Smědá po státní hranici |
| 10608000 | Novohradka po soutok s tokem Krounka |  | 20809000 | Kočičí potok po státní hranici |
| 10617000 | Krounka po ústí do toku Novohradka |  | 10351000 | Tichá Orlice po soutok s Třebovkou |
| 10638000 | Žejbro po ústí do toku Novohradka |  | 10403000 | Orlice po soutok s tokem Dědina |
| 10662000 | Novohradka po ústí do toku Chrudimka |  |  |  |

VH PROBLÉMY V KATEGORII ZAJIŠTĚNÍ VH SLUŽEB

Významné problémy navržené pracovními skupinami zahrnovaly zejména zajištění podmínek pro plavbu. Seznam problémů bude průběžně doplňován na základě příspěvků zástupců podniků VaK v pracovních skupinách.

VH PROBLÉMY V KATEGORII EKONOMIKA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

V rámci kategorie ekonomika ve vodním hospodářství byly navrženy problémy s obecnou platností, související zejména se zajištěním uplatnění principu „znečišťovatel/uživatel“ platí. Konkrétně se jednalo o problém pokrytí nákladů na odvádění a čištění dešťových vod a dále problém související s neúčastí provozovatelů MVE na úhradě nákladů za údržbu vodních děl a jejich další požadavky na opravy.

VH PROBLÉMY RELEVANTNÍ PRO  ÚTVARY PODZEMNÍCH VOD

Návrh VH problémů pro podzemní vody je založen na příčinách rizikovosti stanovených v rámci charakterizace útvarů podzemních vod v letech 2004-2005. Jedná se zejména o problémy spojené se starými ekologickými zátěžemi, plošným znečištěním v důsledku zemědělského využívání území nebo atmosférické depozice a související s množstvím zdrojů podzemních vod (odběry, těžba). VH problémy v útvarech podzemních vod budou doplněny dle výsledků probíhající další charakterizace  a dle návrhů pracovních skupin a přizvaných expertů.

PRŮBĚŽNÉ DOPLŇOVÁNÍ SEZNAMU VH PROBLÉMŮ

Předkládaný předběžný seznam VH problémů je otevřený dokument, který bude až do jara 2007 upravován a doplňován. Základními podklady pro doplnění budou výsledky další charakterizace útvarů povrchových a podzemních vod, návrhy odborné veřejnosti zastoupené v pracovních skupinách a návrhy široké veřejnosti získané v rámci informační kampaně, jejíž první část proběhne do konce tohoto roku. Na základě kombinace těchto třech podkladů budou vytipovány problémy, jejichž řešení má všeobecnou podporu.

PŘÍLOHY

- kategorizace VH problémů

- souhrnná tabulka VH problémů navržených pracovními skupinami

- zápisy z jednání pracovních skupin

Kategorizace VH problémů

Upravená verze na základě připomínek členů pracovních skupin a Komise pro Plán oblasti povodí Horního a středního Labe (25.9.2006)

| Kategorie | Cíl (pro potřeby zapojení veřejnosti) | Příklady problémů |
| --- | --- | --- |
| Ochrana jakosti vod | Zamezení zhoršování stavu vod a dosažení jejich dobrého stavu | nedostatečné odkanalizování a čištění komunálních odpadních vod nedostatečné čištění průmyslových odpadních vod nedostatečná úroveň čištění dešťových vod z intravilánu obcí (zejména v oddílných kanalizacích) znečištění vod v důsledku intenzivního chovu ryb znečištění vod v důsledku rekreačního využití eutrofizace nevhodná aplikace hnojiv a prostředků na ochranu rostlin eroze (jako zdroj fosforu a nerozpuštěných látek) staré ekologické zátěže nevhodné využívání území odběry a vypouštění za podmínek nízkých průtoků realizace vrtů pro tepelná čerpadla umělé zasněžování (odběry z málo vodných toků a přidávání chemických příměsí)3 chemická zimní údržba silnic |
| Ochrana vodních a na vodě závislých ekosystémů | Vytvoření podmínek pro život vodních a na vodu vázaných organismů a pro obnovení a zachování jejich druhové rozmanitosti | nevhodné morfologické úpravy na tocích zejména mimo intravilán (neprůtočná ramena, napřímení toku, technické úpravy, aj.). průchodnost vodních toků nevhodný hydrologický režim nedostatečný dohled nad dodržováním manipulačních řádů MVE těžba nánosů nedostatečné budování rybích úkrytů hospodaření v rybářských revírech nevhodné využití území v nivě nevyhovující skladba břehových porostů a porostů údolních niv ochrana vodních a na vodě závislých ekosystémů (NATURA 2000, MZCHÚ) nedostatečného využívání diferencovaného přístupu k úpravám vodních toků v zastavěných územích a ve volné krajině |
| Povodňová prevence | Zvýšení retenční schopnosti krajiny, ochrana před povodněmi a zmírnění jejich následků | nedostatečná kapacita koryta snížená průtočnost koryta nestabilizované koryto způsobující povodňové nebezpečí nevhodné morfologické úpravy v extravilánu porušování omezení ve stanovených záplavových územích nedostatečná ochrana zastavěných území bezpečnost nádrží ve vazbě na převedení extrémních průtoků snížená retenční schopnost v krajině plošné odvodnění pramenných a horních částí oblasti povodí a kanalizování drobných vodních toků nevhodná druhová skladba lesů zejména v pramenných a horních částech oblasti povodí problémy s vlastnickými vztahy při prosazování protipovodňové ochrany (chybí vyvlastnění pro veřejně prospěšné stavby) přístup ochrany přírody k řešení PPO erozní účinky povrchově odtékající vody nedostatečného využívání diferencovaného přístupu k úpravám vodních toků v zastavěných územích a ve volné krajině účinný varovný systém |
| Zajištění VH služeb | Zajištění vodohospodářských služeb respektující trvale udržitelné užívání vod | nedostatek vodních zdrojů požadované jakosti a množství nedostatečná jakost podzemních vod pro individuální zásobování a zásobování malých obcí kapacitně a technicky nevyhovující infrastruktura vysoké ztráty vody v rozvodných systémech chybějící infrastruktura (např.ČOV v aglomeracích nad 2000) zajištění podílu obyvatel napojených na veřejné zásobování pitnou vodou a veřejnou kanalizaci ovlivění oprávněného nakládání s vodami v obdobích extrémních hydrologických situací hospodaření na vodních dílech, v povodích a řízení vodohospodářských soustav pro zajištění vodohospodářských služeb zabezpečení péče o drobné vodní toky zajištění podmínek pro plavbu zajištění podmínek pro energetické využití vody |
| Ekonomika ve vodním hospodářství | Zajištění principu uživatel platí | nedostatečná návratnost nákladů za VH služby udržení sociálně přijatelné ceny vodného a stočného strategie financování programů opatření a synergie zdrojů financování nedostatek opatření neinvestičního charakteru ekonomická efektivnost navrhovaných opatření vs. realizace ekonomicky nevýhodných projektů (opatření) pokrytí nákladů na odvádění a čištění dešťových vod neúčast provozovatelů MVE na úhradě nákladů za údržbu vodních děl |
| Cílený výzkum a podpora vzdělávání ve vodním hospodářství |  |  |

Tabulka konkrétních VH problémů přiřazených vodním útvarům, stav k 19/10/2006

| Povrchové vody |
| --- |
| ID_útvaru | Název útvaru | tok | VH problémy z charakterizace | Ochrana jakosti vod | Ochrana vodních a na vodě závislých ekosystémů | povodňová prevence | Zajištění VH služeb | Ekonomika |
| 10007000 | Labe po soutok s tokem Sovinka |  | bodové znečištění, morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 10010000 | Sovinka po ústí do toku Labe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10013000 | Labe po soutok s tokem Malé Labe |  | bodové znečištění |  |  |  |  |  |
| 10016000 | Malé Labe po soutok s tokem Kotelský potok |  |  |  |  |  |  |  |
| 10019000 | Kotelský potok po ústí do toku Malé Labe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10024000 | Malé Labe po ústí do toku Labe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10025000 | Labe po soutok s tokem Čistá |  |  |  |  |  |  |  |
| 10028000 | Čistá po soutok s tokem Luční potok |  | bodové znečištění, morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 10031000 | Luční potok po ústí do toku Čistá |  |  |  |  |  |  |  |
| 10032000 | Čistá po ústí do toku Labe |  | bodové znečištění, morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 10033000 | Labe po soutok s tokem Pilníkovský potok |  |  |  |  |  |  |  |
| 10038000 | Pilníkovský potok po soutok s tokem Starobucký potok |  | morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 10045000 | Starobucký potok po ústí do toku Pilníkovský potok |  |  |  |  |  |  |  |
| 10050000 | Pilníkovský potok po ústí do toku Labe |  | bodové znečištění, plošné znečištění |  |  |  |  |  |
| 10060000 | Kalenský potok po ústí do toku Labe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10061000 | Labe po vzdutí nádrže Les Království |  |  |  |  |  |  |  |
| 10064000 | Borecký potok po ústí do toku Labe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10067000 | Labe po hráz nádrže Les Království |  |  |  |  |  |  |  |
| 10084000 | Beluňka po ústí do toku Labe |  | plošné znečištění, morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 10085000 | Labe po soutok s tokem Úpa |  | bodové znečištění |  |  |  |  |  |
| 10090000 | Úpa po soutok s tokem Malá Úpa |  |  |  |  |  |  |  |
| 10093000 | Malá Úpa po ústí do toku Úpa |  |  |  |  |  |  |  |
| 10097000 | Lysečinský potok po ústí do toku Úpa |  |  |  |  |  |  |  |
| 10108000 | Úpa po soutok s tokem Ličná |  | bodové znečištění |  |  |  |  |  |
| 10117000 | Ličná po soutok s tokem Petříkovický p. |  | bodové znečištění |  |  |  |  |  |
| 10122000 | Petříkovický p. po ústí do toku Ličná |  |  |  |  |  |  |  |
| 10123000 | Ličná po ústí do toku Úpa |  |  |  |  |  |  |  |
| 10125000 | Mlýnský potok po ústí do toku Úpa |  |  |  |  |  |  |  |
| 10133000 | Rtyňka po ústí do toku Úpa |  | bodové znečištění |  |  |  |  |  |
| 10139000 | Olešnice po ústí do toku Úpa |  | bodové znečištění, morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 10144000 | Úpa po ústí do toku Labe |  | bodové znečištění, morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 10145000 | Labe po soutok s tokem Metuje |  | bodové znečištění, morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 10160000 | Metuje po soutok s tokem Židovka |  | bodové znečištěnéí, plošné znečištění |  |  |  |  |  |
| 10165000 | Židovka po ústí do toku Metuje |  |  |  |  |  |  |  |
| 10171000 | Dřevíč po ústí do toku Metuje |  |  |  |  |  |  |  |
| 10177000 | Brlenka po ústí do toku Metuje |  |  |  |  |  |  |  |
| 10178000 | Metuje po soutok s tokem Střela |  | morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 10185000 | Olešenka po ústí do toku Metuje |  | morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 10197000 | Rozkoš po hráz nádrže Rozkoš |  |  |  |  |  |  |  |
| 10202000 | Metuje po ústí do toku Labe |  | bodové znečištění, regulace toku, morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 10229000 | Trotina po ústí do toku Labe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10229080 | Piletický potok po ústí do toku Labe |  | bodové znečištění, plošné znečištění |  |  |  |  |  |
| 10229090 | Labe po soutok s tokem Orlice |  | bodové znečištění, regulace toku, morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 10236000 | Divoká Orlice po soutok s tokem Bartošovický potok |  |  |  |  |  |  |  |
| 10237000 | Bartošovický potok po ústí do toku Divoká Orlice |  |  |  |  |  |  |  |
| 10238000 | Divoká Orlice po vzdutí nádrže Pastviny |  | bodové znečištění, plošné znečištění, morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 10240000 | Divoká Orlice po hráz nádrže Pastviny |  |  |  |  |  |  |  |
| 10254000 | Rokytenka po ústí do toku Divoká Orlice |  |  |  |  |  |  |  |
| 10265000 | Divoká Orlice po soutok s tokem Zdobnice |  | bodové znečištění, regulace toku |  |  |  |  |  |
| 10268000 | Zdobnice po soutok s tokem Říčka |  |  |  |  |  |  |  |
| 10273000 | Říčka po ústí do toku Zdobnice |  |  |  |  |  |  |  |
| 10278000 | Zdobnice po ústí do toku Divoká Orlice |  | bodové znečištění |  |  |  |  |  |
| 10281000 | Divoká Orlice po soutok s tokem Bělá | Lhotský potok |  | nedostatečné odkanalizování a čištění komunálních odpadních vod, eroze, nevhodné využívání území | nevhodné morfologické úpravy na tocích zejména mimo intravilán, nevhodný hydrologický režim, nevhodné využití území v nivě, | nevhodné morfologické úpravy v extravilánu, snížená retenční schopnost v krajině, plošné odvodnění pramenných a horních částí oblasti povodí a kanalizování drobných vodních toků, erozní účinky povrchově odtékající vody |  |  |
| 10295000 | Bělá po soutok s tokem Kněžná |  | bodové znečištění | nedostatečné odkanalizování a čištění komunálních odpadních vod, eutrofizace, eroze (jako zdroj fosforu a nerozpuštěných látek) | nevhodné morfologické úpravy na tocích zejména mimo intravilán , nevhodné využití území v nivě, nevhodné morfologické úpravy v extravilánu | snížená retenční schopnost v krajině, plošné odvodnění pramenných a horních částí oblasti povodí a kanalizování drobných vodních toků, erozní účinky povrchově odtékající vody, nedostatečná ochrana zastavěných území, nestabilizované koryto způsobující povodňové nebezpečí (Lokotský p.) |  |  |
| 10302000 | Kněžná po soutok s tokem Javornický potok |  |  |  |  |  |  |  |
| 10305000 | Javornický potok po ústí do toku Kněžná |  |  |  |  |  |  |  |
| 10312000 | Bělá po ústí do toku Divoká Orlice |  | bodové znečištění, plošné znečištění | nedostatečné odkanalizování a čištění komunálních odpadních vod | nevhodné morfologické úpravy na tocích zejména mimo intravilán | nedostatečná ochrana zastavěných území, nestabilizované koryto způsobující povodňové nebezpečí, nevhodné morfologické úpravy v extravilánu, snížená retenční schopnost v krajině, plošné odvodnění pramenných a horních částí oblasti povodí a kanalizování drobných vodních toků, erozní účinky povrchově odtékající vody |  |  |
| 10320000 | Brodec po ústí do toku Divoká Orlice | Brodec |  | nedostatečné odkanalizování a čištění komunálních odpadních vod, nevhodná aplikace hnojiv a prostředků na ochranu rostlin, eroze, nevhodné využívání území,eutrofizace | nevhodné morfologické úpravy na tocích zejména mimo intravilán | nestabilizované koryto způsobující povodňové nebezpečí, nedostatečná ochrana zastavěných území, nevhodné morfologické úpravy v extravilánu, snížená retenční schopnost v krajině, plošné odvodnění pramenných a horních částí oblasti povodí a kanalizování drobných vodních toků, erozní účinky povrchově odtékající vody |  |  |
| 10321000 | Divoká Orlice po ústí do toku Orlice |  | bodové znečištění |  |  | nevhodné morfologické úpravy v extravilánu |  |  |
| 10324000 | Tichá Orlice po soutok s tokem Králický potok |  |  |  |  | snížená retenční schopnost v krajině |  |  |
| 10325000 | Králický potok po ústí do toku Tichá Orlice |  |  |  |  | plošné odvodnění pramenných a horních částí oblasti povodí a kanalizování drobných vodních toků |  |  |
| 10329000 | Lipkovský potok po ústí do toku Tichá Orlice |  |  |  |  | erozní účinky povrchově odtékající vody |  |  |
| 10343000 | Čermná po ústí do toku Tichá Orlice |  | bodové znečištění, plošné znečištění, morfologické úpravy | čištění odpadních vod D.a H.Čermná |  |  |  |  |
| 10347000 | Lukavický potok po ústí do toku Tichá Orlice |  | bodové znečištění, |  |  |  |  |  |
| 10347020 | Potočnice po ústí do toku Tichá Orlice |  |  |  |  |  |  |  |
| 10347040 | Dobroučka po ústí do toku Tichá Orlice |  | bodové znečištění, plošné znečištění |  |  |  |  |  |
| 10360000 | Třebovka po vzdutí nádrže Hvězda |  |  |  |  |  |  |  |
| 10362000 | Třebovka po hráz nádrže Hvězda |  |  |  |  |  |  |  |
| 10374000 | Třebovka po ústí do toku Tichá Orlice |  | bodové znečištění, regulace toku | čištění odpadních vod Třebodpadních vodice, Semanín, Přívrat, Rybník |  | nedostatečná kapacita koryta Ústí n/O, Hylváty, D.Třebová, nestanoveno záplavové území Třebovice, Rybník, vlastnické vztahy při prosazování povodňová ochrana /Ústí n/O) |  |  |
| 10384000 | Skořenický potok po ústí do toku Tichá Orlice |  | bodové znečištění, |  |  |  |  |  |
| 10389000 | Čermná po ústí do toku Tichá Orlice |  | bodové znečištění |  |  |  |  |  |
| 10396000 | Tichá Orlice po ústí do toku Orlice |  | bodové znečištění |  |  |  |  |  |
| 10403000 | Orlice po soutok s tokem Dědina | Stříbrný potok |  |  | nevhodné morfologické úpravy na tocích zejména mimo intravilán |  |  |  |
| 10413000 | Dědina po soutok s tokem Brtevský potok |  |  |  |  |  |  |  |
| 10416000 | Brtevský potok po ústí do toku Dědina |  |  |  |  |  |  |  |
| 10421110 | Zlatý potok po ústí do toku Dědina | Močinec |  | eutrofizace, eroze, nevhodná aplikace hnojiv a prostředků na ochranu rostlin, nevhodné využívání území | nevhodné morfologické úpravy na tocích zejména mimo intravilán , nevhodné využití území v nivě | nevhodné morfologické úpravy v extravilánu, snížená retenční schopnost v krajině, plošné odvodnění pramenných a horních částí oblasti povodí a kanalizování drobných vodních toků, erozní účinky povrchově odtékající vody |  |  |
| 10431000 | Dědina po ústí do toku Orlice | Olešnický p. nad náhon Alba | bodové znečištění, plošné znečištění | nedostatečné čištění dešťových odpadních vod z intravilánu obcí, eutrofizace, eroze, | nevhodné morfologické úpravy na tocích zejména mimo intravilán | plošné odvodnění pramenných a horních částí oblasti povodí a kanalizování drobných vodních toků, erozní účinky povrchově odtékající vody |  |  |
| 10442040 | Stříbrný potok po ústí do toku Orlice |  |  |  |  |  |  |  |
| 10443000 | Orlice po ústí do toku Labe | Cihelnický potok | bodové znečištění, plošné znečištění |  | nevhodné morfologické úpravy na tocích zejména mimo intravilán | snížená retenční schopnost v krajině |  |  |
| 10474000 | Ředický potok po ústí do toku Labe |  | bodové znečištění, morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 10496000 | Loučná po soutok s tokem Desná |  | bodové znečištění |  |  |  |  |  |
| 10505000 | Desná po ústí do toku Loučná |  |  |  |  |  |  |  |
| 10514000 | Končinský potok po ústí do toku Loučná |  |  |  |  |  |  |  |
| 10554000 | Lodrantka po ústí do toku Loučná |  | morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 10559000 | Zadní Lodrantka po ústí do toku Loučná |  | morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 10560000 | Loučná po ústí do toku Labe |  | bodové znečištění, plošné znečištění |  |  | erozní účinky povrchově odtékající vody z důvodu nevhodného obhospodařování zemědělské půdy |  |  |
| 10562000 | Labe po soutok s tokem Chrudimka |  | bodové znečištění, morfologické úpravy |  | nevyhovující stav břehových porostů, nevhodný hydrologický režim v letních měsících -el. Opatovice), nedostatečný dohled nad dodržováním manipulačních řádů MVE | vzdouvání hladiny vody při povodňových průtocích vlivem konstrukce mostu ( zachytávání splavenin ) a neupraveného úseku Kunětice - ústí Loučné |  |  |
| 10563040 | Chrudimka po vzdutí nádrže Hamry |  | bodové znečištění | nevhodné užívání území způsobující vymývání rašelinišť a vnos rašelinodpadních vodých půd do vodotečí |  |  | nerealizovaná výstavba druhých plavebních komor.Potřeba zajistit další rozvoj plavby a její dopravní infrastruktury.nedostatečné podjezdné výšky mostů na středním Labi. Konflitk mezi ochranou přírody (NATURA 2000) a zajištěním VH služeb (rozvoj plavby) | neúčast provozovatelů MVE na úhradě nákladů za údržbu vodních děl a jejich další požadavky na opravy, |
| 10567000 | Chrudimka po hráz nádrže Hamry |  |  |  |  |  |  |  |
| 10571000 | Chrudimka po soutok s tokem Slubice |  | bodové znečištění, regulace toku |  |  |  |  |  |
| 10576000 | Slubice po ústí do toku Chrudimka |  |  |  |  |  |  |  |
| 10583000 | Chrudimka po vzdutí nádrže Seč |  | bodové znečištění, plošné znečištění, regulace toku | nedostatečné čištění odpadních vod (H.Bradlo) |  |  |  |  |
| 10583001 | Chrudimka po hráz nádrže Seč |  |  |  |  |  |  |  |
| 10597000 | Chrudimka po soutok s tokem Novohradka |  | bodové znečištění, regulace toku | čištění odpadních vod Bojanov, Eutrofizace nádrže Seč- nedostatečné čištění odpadních vod v Trhové Kamenici, Horním Bradle a rekreační oblasti Seč. |  | povodňová ochrana pro Chrudim |  |  |
| 10608000 | Novohradka po soutok s tokem Krounka |  | bodové znečištění, |  |  | nedostatečná povodňová ochrana Luže |  |  |
| 10617000 | Krounka po ústí do toku Novohradka |  | bodové znečištění, plošné znečištění | čištění odpadních vod Předhradí |  | nedostatečná povodňová ochrana Perálec, Kutřín |  |  |
| 10638000 | Žejbro po ústí do toku Novohradka |  | bodové znečištění | čištění odpadních vod, Horka, Rosice, Podlažice |  | nedostatečná povodňová ochrana Rosice |  |  |
| 10656000 | Ležák po ústí do toku Novohradka |  | bodové znečištění, plošné znečištění |  |  |  |  |  |
| 10662000 | Novohradka po ústí do toku Chrudimka |  | bodové znečištění, plošné znečištění | čištění odpadních vod H.Týnec |  | nedostatečná povodňová ochrana H.Týnec, nedostatečná retenční schopnost v krajině |  |  |
| 10667000 | Chrudimka po ústí do toku Labe |  | bodové znečištění, morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 10679030 | Jesenčanský potok po ústí do toku Labe |  | bodové znečištění, plošné znečištění, morfologické úpravy |  |  | nedostatečná povodňová ochrana Dřenice |  |  |
| 10705000 | Černská strouha po ústí do toku Labe |  | bodové znečištění, plošné znečištění, morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 10715000 | Struha po ústí do toku Labe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10721000 | Sopřečský potok po ústí do toku Labe |  | bodové znečištění, morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 10730000 | Brložský potok po ústí do toku Labe |  | morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 10734000 | Strašovský potok po ústí do toku Labe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10741000 | Labe po soutok s tokem Doubrava | slepá ramena Labe | bodové znečištění, morfologické úpravy | stará ekologcká zátěž-sl. rameno Labe,zimní přístav Paramo | zanášení a zarůstání slepých ramen, • nedostatečný dohled nad dodržováním manipulačních řádů MVE | nedostatečná ochrana zastavěných území |  |  |
| 10762000 | Doubrava po soutok s tokem Běstvinský potok |  | bodové znečištění |  |  |  | nerealizovaná výstavba druhých plavebních komor.Potřeba zajistit další rozvoj plavby a její dopravní infrastruktury.nedostatečné podjezdné výšky mostů na středním Labi. Konflitk mezi ochranou přírody (NATURA 2000) a zajištěním VH služeb (rozvoj plavby). Dokončení splavnění Labe do PArdubic | neúčast provozovatelů MVE na úhradě nákladů za údržbu vodních děl a jejich další požadavky na opravy, |
| 10763000 | Běstvinský potok po ústí do toku Doubrava |  |  |  |  |  |  |  |
| 10769000 | Lovětínský potok po ústí do toku Doubrava |  |  |  |  |  |  |  |
| 10772000 | Doubrava po soutok s tokem Hostačovka |  | bodové znečištění, regulace toku |  | nízké průtoky ve Zlatém p. | nedostatečná povodňová ochrana Mladotice |  |  |
| 10775000 | Hostačovka po soutok s tokem Babský potok |  |  |  |  |  |  |  |
| 10776000 | Babský potok po ústí do toku Hostačovka |  |  |  |  |  |  |  |
| 10785000 | Hostačovka po ústí do toku Doubrava |  | bodové znečištění, plošné znečištění |  |  |  |  |  |
| 10799000 | Brslenka po ústí do toku Doubrava |  | bodové znečištění |  |  |  |  |  |
| 10802000 | Doubrava po ústí do toku Labe |  | bodové znečištění, plošné znečištění, morfologické úpravy, regulace toku | čištění odpadních vod Ronově |  | nedostatečná povodňová ochrana Ronov, kontroverzní přístup ochrany přírody k opravám stávající úpravy |  |  |
| 10810000 | Klejnárka po soutok s tokem Paběnický potok |  |  |  |  |  |  |  |
| 10813000 | Paběnický potok po ústí do toku Klejnárka |  |  |  |  |  |  |  |
| 10831000 | Vrchlice po vzdutí nádrže Vrchlice |  | bodové znečištění, plošné znečištění |  |  |  |  |  |
| 10833000 | Vrchlice po hráz nádrže Vrchlice |  |  |  |  |  |  |  |
| 10835000 | Vrchlice po ústí do toku Klejnárka |  | bodové znečištění, plošné znečištění, regulace toku |  |  |  |  |  |
| 10838000 | Klejnárka po ústí do toku Labe |  | bodové znečištění, plošné znečištění |  |  |  |  |  |
| 10852000 | Bačovka (Němčický HMZ) po ústí do toku Labe |  | bodové znečištění, plošné znečištění, morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 10853000 | Labe po soutok s tokem Cidlina |  | bodové znečištění, morfologické úpravy | časté úniky chemických látek do toku z výusti průmyslových objektů (Draslovka atd.), znečištění vyváženými kaly neznámého složení z firmy Koramo Kolín (Kolín - slepé rameno Labe -Spálenka) | průchodnost vodních toků, chybí rybí přechody na objektech Týnec a Veletov, nedostatečný dohled nad dodržováním manipulačních řádů MVE | nedostatečná ochrana zastavěných území |  |  |
| 10858000 | Cidlina po soutok s tokem Porák (Velký Porák) |  | bodové znečištění |  |  |  | nerealizovaná výstavba druhých plavebních komor.Potřeba zajistit další rozvoj plavby a její dopravní infrastruktury.nedostatečné podjezdné výšky mostů na středním Labi. Konflitk mezi ochranou přírody (NATURA 2000) a zajištěním VH služeb (rozvoj plavby) | neúčast provozovatelů MVE na úhradě nákladů za údržbu vodních děl a jejich další požadavky na opravy, |
| 10861000 | Porák (Velký Porák) po ústí do toku Cidlina |  | morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 10871000 | Úlibický potok po ústí do toku Cidlina |  | bodové znečištění, plošné znečištění |  |  |  |  |  |
| 10874250 | Javorka po ústí do toku Cidlina |  | bodové znečištění, plošné znečištění |  |  |  |  |  |
| 10882000 | Králický potok po ústí do toku Cidlina |  | bodové znečištění, plošné znečištění, morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 10887000 | Cidlina po soutok s tokem Bystřice |  | bodové znečištění, plošné znečištění, morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 10898000 | Bystřice po soutok s tokem Bašnický potok |  | bodové znečištění, plošné znečištění |  |  |  |  |  |
| 10903000 | Bašnický potok po ústí do toku Bystřice |  | bodové znečištění, plošné znečištění, morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 10910000 | Bystřice po ústí do toku Cidlina |  | bodové znečištění, plošné znečištění, morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 10918000 | Mlýnská Cidlina po ústí do toku Cidlina |  | bodové znečištění |  |  |  |  |  |
| 10920000 | Cidlina po vzdutí nádrže Žehuň |  | bodové znečištění, morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 10920001 | Cidlina po hráz nádrže Žehuň |  |  |  |  |  |  |  |
| 10923000 | Cidlina po ústí do toku Labe |  | bodové znečištění, morfologické úpravy, regulace toku |  |  |  |  |  |
| 10928000 | Labe po soutok s tokem Mrlina | Labe v úseku Kolín – Poděbrady | regulace toku, morfologické úpravy | znečištění neznámého původu způsobující pravidelný úhyn ryb | nedostatečný dohled nad dodržováním manipulačních řádů MVE | nedostatečná ochrana zastavěných území |  |  |
| 10935000 | Mrlina po soutok s tokem Hasinský potok |  | bodové znečištění, plošné znečištění, morfologické úpravy |  |  |  | nerealizovaná výstavba druhých plavebních komor.Potřeba zajistit další rozvoj plavby a její dopravní infrastruktury.Konflitk mezi ochranou přírody (NATURA 2000) a zajištěním VH služeb (rozvoj plavby) | neúčast provozovatelů MVE na úhradě nákladů za údržbu vodních děl a jejich další požadavky na opravy, |
| 10947000 | Hasinský potok po ústí do toku Mrlina |  | bodové znečištění, plošné znečištění |  |  |  |  |  |
| 10953010 | Mrlina po soutok s tokem Štítarský potok |  | bodové znečištění, morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 10966000 | Štítarský potok po soutok s tokem Smíchovský potok |  | bodové znečištění, morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 10973000 | Smíchovský potok po ústí do toku Štítarský potok |  |  |  |  |  |  |  |
| 10974000 | Štítarský potok po ústí do toku Mrlina |  | bodové znečištění, morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 10976000 | Velenický potok po ústí do toku Mrlina |  | plošné znečištění, morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 10980000 | Křinecká Blatnice po ústí do toku Mrlina |  | bodové znečištění, plošné znečištění, morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 10982000 | Blatnice po ústí do toku Mrlina |  | morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 10986000 | Klobuš po ústí do toku Mrlina |  | bodové znečištění, morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 10988030 | Mrlina po ústí do toku Labe |  | bodové znečištění, morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 10998000 | Výrovka po vzdutí Vavřineckého rybníka |  | bodové znečištění |  |  |  |  |  |
| 11000000 | Výrovka po hráz Vavřineckého rybníka |  |  |  |  |  |  |  |
| 11010000 | Výrovka po soutok s tokem Bečvárka |  | bodové znečištění, regulace toku |  |  |  |  |  |
| 11017000 | Bečvárka po ústí do toku Výrovka |  | bodové znečištění, plošné znečištění, morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 11040000 | Šembera po ústí do toku Výrovka |  | bodové znečištění, plošné znečištění | průmyslové znečištění v důsledku průsakům kalů z cukrovaru v Českém Brodě fi. Neli |  |  |  |  |
| 11045000 | Výrovka po ústí do toku Labe |  | bodové znečištění, plošné znečištění |  |  |  |  |  |
| 11049230 | Vlkava po ústí do toku Labe |  | bodové znečištění, plošné znečištění |  |  |  |  |  |
| 11068000 | Výmola po ústí do toku Labe |  | bodové znečištění |  |  | nedostatečná kapacita koryta v obcích, snížená retenční schopnost v krajině |  |  |
| 11073000 | Labe po soutok s tokem Jizera | Mlynařice | bodové znečištění, plošné znečištění, morfologické úpravy | staré ekologické zátěže (bývalý vojenský prostor), vypouštění kontaminovaných vod z nezjištěných zdrojů, neodstatečné čištění komunálních odpadních vod (Kostomlátky, Doubrava) | nevyhovující skladba břehových porostů (topolová monokultura, invazní vegetace), nedostatečný dohled nad dodržováním manipulačních řádů MVE | nedostatečná ochrana zastavěných území |  |  |
| 11074000 | Jizera po soutok s tokem Přítok z Polska |  |  |  |  |  | nerealizovaná výstavba druhých plavebních komor.Potřeba zajistit další rozvoj plavby a její dopravní infrastruktury.nedostatečné podjezdné výšky mostů na středním Labi. Konflitk mezi ochranou přírody (NATURA 2000) a zajištěním VH služeb (rozvoj plavby) | neúčast provozovatelů MVE na úhradě nákladů za údržbu vodních děl a jejich další požadavky na opravy, |
| 11078000 | Jizera po soutok s tokem Mumlava |  |  |  |  |  |  |  |
| 11081000 | Mumlava po soutok s tokem Milnice |  | bodové znečištění |  |  |  |  |  |
| 11082000 | Milnice po ústí do toku Mumlava |  |  |  |  |  |  |  |
| 11083000 | Mumlava po soutok s tokem Jizera |  |  |  |  |  |  |  |
| 11099000 | Jizerka po ústí do toku Jizera |  | bodové znečištění |  |  |  |  |  |
| 11107000 | Jizera po soutok s tokem Oleška |  | bodové znečištění |  |  |  |  |  |
| 11110000 | Oleška po soutok s tokem Popelka |  | bodové znečištění, morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 11113000 | Popelka po ústí do toku Oleška |  | bodové znečištění, morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 11117000 | Tampelačka po ústí do toku Oleška |  | bodové znečištění, plošné znečištění |  |  |  |  |  |
| 11126000 | Oleška po ústí do toku Jizera |  | bodové znečištění, plošné znečištění |  |  |  |  |  |
| 11130000 | Jizera po soutok s tokem Kamenice |  |  |  |  |  |  |  |
| 11133000 | Kamenice po hráz nádrže Josefův Důl |  |  |  |  |  |  |  |
| 11133001 | Kamenice po soutok s tokem Jedlová |  | morfologické úpravy, regulace toku |  |  |  |  |  |
| 11134000 | Jedlová po ústí do toku Kamenice |  |  |  |  |  |  |  |
| 11138001 | Černá Desná po hráz nádrže Souš |  |  |  |  |  |  |  |
| 11142000 | Desná po ústí do toku Kamenice |  | bodové znečištění, regulace toku, regulace toku |  |  |  |  |  |
| 11153000 | Kamenice po ústí do toku Jizera |  | bodové znečištění, regulace toku |  |  | pomístně nestabilizované koryto způsobující povodňové nebezpečí (Radčický p.) |  |  |
| 11157000 | Žernovník po ústí do toku Jizera |  | bodové znečištění, morfologické úpravy |  |  | nestabilizované koryto způsobující povodňové nebezpečí |  |  |
| 11161000 | Stebenka po ústí do toku Jizera |  |  |  |  |  |  |  |
| 11170000 | Libuňka po ústí do toku Jizera |  | bodové znečištění, plošné znečištění |  |  |  |  |  |
| 11182000 | Žehrovka po ústí do toku Jizera |  | bodové znečištění, morfologické úpravy | nevhodné využívání území, eroze, |  | zanášení koryta a údolní nivy splachy ornice, nevhodné morfologické úpravy v horní části toku (napřímení trasy se zaústěním melioračních svodů) způsobující ohrožení zastavěného území obce Mladějov |  |  |
| 11185000 | Jizera po soutok s tokem Mohelka |  | bodové znečištění, plošné znečištění, morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 11188000 | Mohelka po soutok s tokem Oharka |  | bodové znečištění |  |  |  |  |  |
| 11191000 | Oharka po ústí do toku Mohelka |  |  |  |  |  |  |  |
| 11197000 | Ještědka po ústí do toku Mohelka |  | bodové znečištění |  |  |  |  |  |
| 11200000 | Mohelka po ústí do toku Jizera |  | bodové znečištění, plošné znečištění, morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 11227000 | Kněžmostka po ústí do toku Jizera |  | bodové znečištění, plošné znečištění, morfologické úpravy | znečištění vod v důsledku intenzivního chovu ryb (splavování sedimentů při výlovech rybníků) | nevhodná druhová skladba břehových porostů – jednostranná topolová monokultura v upravené trase vodního toku v intravilánu, | snížená průtočnost koryta mezi chovnými rybníky (zanášení sedimenty) |  |  |
| 11254000 | Klenice po ústí do toku Jizera |  | bodové znečištění, plošné znečištění, morfologické úpravy | eutrofizace, nevhodné využití území (intenzivní zemědělství), znečištění vod v důsledku intenzivního chovu ryb | absence souvislejších břehových porostů | snížená průtočnost koryta v důsledku nadměrného zarůstání vodními rostlinami |  |  |
| 11269000 | Jizera po ústí do toku Labe | Jizera | bodové znečištění, morfologické úpravy | staré ekologické zátěže (TIBA Jos.Dvůr), nevhodné využití území v nivě (intenzivní zemědělství) | neprůtočné rameno v intravilánu obce Sojovice: | nedostatečná povodňová ochrana ochrana (Mnichovo Hradiště), nekontrolované plošné zarůstání inundace Jizery náletovými dřevinami a výrazné zhoršování odtokových poměrů s následným ohrožením zastavěných území povodněmi, nedostatečná kapacita koryta, nedostatečná ochrana zastavěných území (závod Carborundum Electrite a.s., obytná zóna); |  |  |
| 11300000 | Mlýnský potok po ústí do toku Labe |  | bodové znečištění, plošné znečištění |  | - neprůtočné staré rameno Jizery; |  |  |  |
| 11324000 | Košátecký potok po ústí do toku Labe |  | bodové znečištění, plošné znečištění |  | neexistující koryto občasného toku v extravilánu (v minulosti zavezeno místním zemědělským podnikem), způsobující přerušení přirozené odtoku povrchových vod při jarním tání a po vydatných srážkách |  |  |  |
| 11332000 | Černavka po ústí do toku Labe |  | bodové znečištění, plošné znečištění |  |  |  |  |  |
| 11335000 | Labe po soutok s tokem Vltava |  | bodové znečištění, morfologické úpravy | nedostatečné čištění komunálních odpadních vod (Stará Boleslav), stará ekologická zátěž (Spolana) | neprůtočná slepá ramena Jiřická tůň, Mlékojedská tůň, Staré Labe Obříství, nedostatečný dohled nad dodržováním manipulačních řádů MVE | nedostatečná ochrana zastavěných území, erozní účinky povrchově odtékající vody |  |  |
| 20589000 | Stěnava po soutok s tokem Vernéřovický potok |  | bodové znečištění, morfologické úpravy |  |  |  | nerealizovaná výstavba druhých plavebních komor.Potřeba zajistit další rozvoj plavby a její dopravní infrastruktury.nedostatečné podjezdné výšky mostů na středním Labi.Konflitk mezi ochranou přírody (NATURA 2000) a zajištěním VH služeb (rozvoj plavby) | neúčast provozovatelů MVE na úhradě nákladů za údržbu vodních děl a jejich další požadavky na opravy, |
| 20590000 | Vernéřovický potok po soutok s tokem Stěnava |  | plošné znečištění, morfologické úpravy |  |  |  | Potřeba zajistit další rozvoj plavby a její dopravní infrastruktury. |  |
| 20608000 | Stěnava po státní hranici |  | bodové znečištění, plošné znečištění |  |  |  |  |  |
| 20609000 | Šonovský potok po státní hranici |  |  |  |  |  |  |  |
| 20720000 | Jindřichovský potok po státní hranici |  |  |  |  |  |  |  |
| 20730000 | Lužická Nisa po soutok s tokem Doubský potok |  | bodové znečištění, plošné znečištění, morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 20731000 | Doubský potok po ústí do toku Lužická Nisa |  | bodové znečištění, plošné znečištění, morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 20735000 | Harcovský potok po ústí do toku Lužická Nisa |  | bodové znečištění, morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 20736000 | Lužická Nisa po soutok s tokem Černá Nisa |  | bodové znečištění, morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 20737000 | Černá Nisa po soutok s tokem Radčický potok |  |  |  |  |  |  |  |
| 20738000 | Radčický potok po ústí do toku Černá Nisa |  |  |  |  |  |  |  |
| 20739000 | Černá Nisa po ústí do toku Lužická Nisa |  | bodové znečištění |  |  |  |  |  |
| 20755000 | Jeřice po ústí do toku Lužická Nisa |  | bodové znečištění |  |  |  |  |  |
| 20758000 | Lužická Nisa po státní hranici |  | bodové znečištění |  |  |  |  |  |
| 20774000 | Oleška po státní hranici |  |  |  |  |  |  |  |
| 20785000 | Smědá po soutok s tokem Sloupský potok (Č. Štolpich) |  | morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 20788000 | Sloupský potok (Č. Štolpich) po ústí do toku Smědá |  |  |  |  |  |  |  |
| 20796000 | Lomnice po ústí do toku Smědá |  | bodové znečištění |  |  |  |  |  |
| 20798000 | Řasnice po ústí do toku Smědá |  | bodové znečištění, plošné znečištění, morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 20806000 | Bulovský potok po ústí do toku Smědá |  |  |  |  |  |  |  |
| 20807000 | Smědá po státní hranici |  | bodové znečištění |  |  | snížená průtočnost stávajících propustů (komunikace a ČD) a nedostatečná ochrana zastavěného území. |  |  |
| 20809000 | Kočičí potok po státní hranici |  |  |  |  | průtočnost stávajících propustů (komunikace a ČD) a nedostatečná ochrana |  |  |
| 10351000 | Tichá Orlice po soutok s Třebovkou |  |  |  | umělé zasněžování Čenkovice, nedodržování MZP (MVE), neodsrtaňování sedimentu v profilu vzdutí | zastavěného území. |  |  |
| 10431000 | Dědina po ústí do toku Orlice | Halínský potok | bodové znečištění, plošné znečištění | nedostatečná úroveň čištění dešťových vod z intravilánu obcí | nevhodné morfologické úpravy na tocích zejména mimo intravilán , nevhodné využití území v nivě |  |  |  |
| 10431000 | Dědina po ústí do toku Orlice | Prkenná | bodové znečištění, plošné znečištění |  | nevhodné morfologické úpravy na tocích zejména mimo intravilán , nevhodné využití území v nivě |  |  |  |
| 10431000 | Dědina po ústí do toku Orlice | Bohuslavický potok | bodové znečištění, plošné znečištění | nedostatečné odkanalizování a čištění komunálních odpadních vod, nedostatečné čištění průmyslových odpadních vod, znečištění vod v důsledku intenzivního chovu ryb, nevhodná aplikace hnojiv a prostředků na ochranu rostlin, eroze, nevhodné využívání území,odběry a vypouštění za podmínek nízkých průtoků | nevhodné morfologické úpravy na tocích zejména mimo intravilán , nevhodné využití území v nivě, nevhodný hydrologický režim | nestabilizované koryto způsobující povodňové nebezpečí,nevhodné morfologické úpravy v extravilánu, snížená retenční schopnost v krajině, plošné odvodnění pramenných a horních částí oblasti povodí a kanalizování drobných vodních toků, erozní účinky povrchově odtékající vody |  |  |
| 10431000 | Dědina po ústí do toku Orlice | Rohenický potok | bodové znečištění, plošné znečištění | nedostatečné odkanalizování a čištění komunálních odpadních vod, nevhodná aplikace hnojiv a prostředků na ochranu rostlin, | nevhodné morfologické úpravy na tocích zejména mimo intravilán , nevhodné využití území v nivě, nevhodný hydrologický režim | nedostatečná ochrana zastavěných území, plošné odvodnění pramenných a horních částí oblasti povodí a kanalizování drobných vodních toků |  |  |
| 10431000 | Dědina po ústí do toku Orlice | Vojenický potok | bodové znečištění, plošné znečištění |  | nevhodné morfologické úpravy na tocích zejména mimo intravilán , | nedostatečná ochrana zastavěných území, |  |  |
| 10431000 | Dědina po ústí do toku Orlice | Dobříkovecký potok | bodové znečištění, plošné znečištění |  | nevhodné morfologické úpravy na tocích zejména mimo intravilán , nevhodný hydrologický režim |  |  |  |
| 10421110 | Zlatý potok po ústí do toku Dědina | Houdkovický potok |  | nedostatečné odkanalizovánía čištění komunálních odpadních vod, nedostatečné čištění průmyslových odpadních vod, nevhodná aplikace hnojiv a prostředků na ochranu rostlin, eroze, nevhodné využívání území | nevhodné morfologické úpravy na tocích zejména mimo intravilán ,nevhodný hydrologický režim, nevhodné využití území v nivě | nevhodné morfologické úpravy v extravilánu, snížená retenční schopnost v krajině, plošné odvodnění pramenných a horních částí oblasti povodí a kanalizování drobných vodních toků, erozní účinky povrchově odtékající vody |  |  |
| 10443000 | Orlice po ústí do toku Labe | pp č. 2 toku Blešno | bodové znečištění, plošné znečištění |  |  | nedostatečná kapacita koryta, erozní účinky povrchově odtékající vody |  |  |
| 10403000 | Orlice po soutok s tokem Dědina | PP č. 7 Orlice |  | eutrofizace, nevhodná aplikace hnojiv a prostředků na ochranu rostlin | nevhodné morfologické úpravy na tocích zejména mimo intravilán |  |  |  |
| 11269000 | Jizera po ústí do toku Labe | Bělá | bodové znečištění, morfologické úpravy | staré ekologické zátěže v korytě toku a údolní nivě v důsledku prodpadních vodozu papíren (Papírny Bělá a.s.) |  |  |  |  |
| 101010670001 | Les Království |  | morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 101030560004 | Rozkoš |  | morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 103030090001 | Hamry |  | morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 104010310001 | Vrchlice |  | morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 105010600003 | Josefův Důl |  | morfologické úpravy |  |  |  |  |  |
| 105010650001 | Souš |  | morfologické úpravy |  |  |  |  |  |

| Podzemní vody |
| --- |
| ID_útvaru | Název útvaru | VH problémy z charakterizace | Ochrana jakosti vod | Ochrana vodních a na vodě závislých ekosystémů | Zajištění VH služeb | Ekonomika |
| 1110 | Kvartérní sedimenty Orlice | plošné znečištění-atmosférická depozice, plošné znečištění dusíkem, vliv těžby šterkopísku na kvantitativní stav |  |  |  |  |
| 1120 | Kvartérní sedimenty Labe po Pardubice | bodové znečištění-staré ekologické zátěže,vliv těžby šterkopísku na kvantitativní stav, nepříznivý poměr mězi odběrem a základním odtokem |  |  |  |  |
| 1130 | Kvartérní sedimenty Loučné a Chrudimky | bodové znečištění-staré ekologické zátěže, plošné znečištění dusíkem, nepříznivý poměr mězi odběrem a základním odtokem |  |  |  |  |
| 1140 | Kvartérní sedimenty Labe po Týnec | bodové znečištění-staré ekologické zátěže, plošné znečištění dusíkem, vliv těžby šterkopísku na kvantitativní stav |  |  |  |  |
| 1150 | Kvartérní sedimenty Labe po Poděbrady | bodové znečištění-staré ekologické zátěže, plošné znečištění dusíkem, vliv těžby šterkopísku na kvantitativní stav |  |  |  |  |
| 1160 | Kvartérní sedimenty Urbanické brány | plošné znečištění-atmosférická depozice, vliv těžby šterkopísku na kvantitativní stav |  |  |  |  |
| 1170 | Kvartérní sedimenty Labe po Jizeru | bodové znečištění-staré ekologické zátěže, plošné znečištění dusíkem, plošné znečištění-atmosférická depozice, vliv těžby šterkopísku na kvantitativní stav, nepříznivý poměr mězi odběrem a základním odtokem |  |  |  |  |
| 1410 | Glacifluviální sedimenty v záp.části Liberecké kotliny | vliv těžby šterkopísku na kvantitativní stav, nepříznivý poměr mězi odběrem a základním odtokem |  |  |  |  |
| 1420 | Kvartér Žitavské pánve | bodové znečištění-staré ekologické zátěže, negativní vliv dolu Turow |  |  |  |  |
| 1430 | Glacifluviální sedimenty ve Frýdlantském výběžku |  |  |  |  |  |
| 4110 | Polická pánev | bodové znečištění-staré ekologické zátěže |  |  |  |  |
| 4210 | Hronovsko-poříčská křída |  |  |  |  |  |
| 4221 | Podorlická křída na Úpě a Metuji |  |  |  |  |  |
| 4222 | Podorlická křída na Orlici | bodové znečištění-staré ekologické zátěže, vliv těžby šterkopísku na kvantitativní stav, nepříznivý poměr mězi odběrem a základním odtokem (vysoké využití v oblasti Litá-Mokré, ovlivnění chráněného území Zbytka) |  |  |  |  |
| 4231 | Ústecká synklinála na Orlici | negsativní ovlivnění kvantitativního stavu-hydraulická spojitost s útvarem 4232, Hřebečské důlní pole |  |  |  |  |
| 4240 | Královédvorská synklinála | bodové znečištění-staré ekologické zátěže |  |  |  |  |
| 4250 | Hořicko – miletínská křída |  |  |  |  |  |
| 4261 | Kyšperská synklinála na Orlici |  |  |  |  |  |
| 4270 | Vysokomýtská synklinála |  |  |  |  |  |
| 4291 | Králický prolom – sever |  |  |  |  |  |
| 4310 | Chrudimská křída | plošné znečištění-atmosférická depozice, ovlivnění povrchových vod (Žejbro) |  |  |  |  |
| 4320 | Dlouhá mez – jižní část | plošné znečištění dusíkem, nepříznivý poměr mězi odběrem a základním odtokem |  |  |  |  |
| 4330 | Dlouhá mez – severní část | plošné znečištění dusíkem, nepříznivý poměr mězi odběrem a základním odtokem |  |  |  |  |
| 4340 | Čáslavská křída | bodové znečištění-staré ekologické zátěže, plošné znečištění-atmosférická depozice |  |  |  |  |
| 4350 | Velimská křída | plošné znečištění-atmosférická depozice |  |  |  |  |
| 4360 | Labská křída | plošné znečištění-atmosférická depozice |  |  |  |  |
| 4410 | Jizerská křída pravobřežní | bodové znečištění-staré ekologické zátěže, plošné znečištění-atmosférická depozice |  |  |  |  |
| 4420 | Jizerská křída – coniak | Těžba písku Střeleč, narušení základního odtoku v útvaru |  |  |  |  |
| 4430 | Jizerská křída levobřežní | plošné znečištění-atmosférická depozice , plošné znečištění dusíkem, nepříznivý poměr mězi odběrem a základním odtokem |  |  |  |  |
| 4510 | Pražská křída | bodové znečištění-staré ekologické zátěže |  |  |  |  |
| 4521 | Křída Košáteckého potoka | bodové znečištění-staré ekologické zátěže |  |  |  |  |
| 4710 | Bazální křídový kolektor na Jizeře |  |  |  |  |  |
| 5151 | Podkrkonošská pánev – sever |  |  |  |  |  |
| 5152 | Podkrkonošská pánev na Metuji |  |  |  |  |  |
| 5161 | Dolnoslezská pánev – západ |  |  |  |  |  |
| 5162 | Dolnoslezská pánev – východ |  |  |  |  |  |
| 5211 | Poorlická brázda –severozápadní část |  |  |  |  |  |
| 6413 | Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor – Jizerské hory |  |  |  |  |  |
| 6414 | Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor – Krkonoše |  |  |  |  |  |
| 6420 | Krystalinikum Orlických hor |  |  |  |  |  |
| 6531 | Kutnohorské krystalinikum a Železné hory – část kutnohorská | plošné znečištění-atmosférická depozice ,plošné znečištění dusíkem |  |  |  |  |
| 6532 | Kutnohorské krystalinikum a Železné hory – část Železné hory | plošné znečištění-atmosférická depozice, bodové znečištění-staré ekologické zátěže, |  |  |  |  |

Komise pro Plán oblasti Horního a středního Labe

Společné jednání pracovních skupin „Horní Labe“ a „Orlice“ 27.3.2006

Záznam z jednání

Na úvod jednání ing. L. Merta uvítal přítomné, představil sebe a další kolegy ze státního podniku Povodí Labe a omluvil nepřítomné pracovníky závodů Povodí Labe, kteří se nemohli zúčastnit jednání z důvodu povinností souvisejících s mimořádnými povodňovými stavy. Poté se představili postupně účastníci jednání.

Ing. L. Merta seznámil účastníky jednání s procesem vodohospodářského plánování, hovořil o vzniku a funkci Komise pro plánování v oblasti vod při MZe (informace na www.mze.cz, vodní hospodářství, Plánování v oblasti vod), o Komisi pro plán Horního a středního Labe a jejích pracovních skupinách. Vyzval účastníky jednání k navržení případných dalších zainteresovaných subjektů, jejichž zástupci by byli stálými členy pracovních skupin nebo by se zapojovali pouze podle potřeby.

Ing. P. Ronen, PhD. vysvětlila proces tvorby plánu oblasti povodí, jeho legislativní základ, zasazení v národním i mezinárodním kontextu, současný stav a budoucí kroky. Dále uvedla, jakým způsobem se v současné fázi může zapojit odborná i široká veřejnost do procesu plánování.

O výsledcích charakterizace oblasti povodí Horního a středního Labe informoval ing. P. Martínek. Seznámil přítomné s obsahem oddílu „Plánování v oblasti vod“ na internetové adrese www.pla.cz. Dále se věnoval hodnocení stavu povrchových a podzemních vod. Byl též vysvětlen pojem „vodní útvar“.

Ing. P. Ronen, PhD. informovala o důvodech, které vedly k tomu, že pro významné VH problémy byly nejprve navrženy kategorie a pak podle nich budou problémy řazeny. Prošla Návrh kategorizace VH problémů, přítomní se mohli vyjádřit buď hned nebo byli požádáni o zaslání návrhů na doplnění elektronickou poštou na adresu bendova@pla.cz do 8.4.2006.

Připomínky na místě:

- ve všech kategoriích doplnit správce vodních toků (vyjmenovat)

- v kategorii povodňová prevence doplnit ČHMÚ a AOPK

- Ing. Řádek informoval o internetové adrese www.ochranavod.cz, kde je prezentováno množství materiálů, vztahujících se k VH problematice. Ing. Merta podotkl, že se však nejedná o materiály oficiálně schválené či doporučené Komisí pro VH plánování.

Další kroky:

- přítomní zašlou návrhy na doplnění pracovních skupin elektronickou poštou na adresu bendova@pla.cz do 8.4.2006

- přítomní zašlou připomínky k návrhu kategorizace VH problémů elektronickou poštou na adresu bendova@pla.cz do 8.4.2006

- zástupci státního podniku Povodí Labe rozešlou pravděpodobně do konce dubna doplněnou kategorizaci VH problémů a mapu vodních útvarů (termín závisí na vytvoření vrstvy vodních útvarů ve VÚV T.G.M. Praha)

- členové pracovních skupin a účastníci jednání zašlou konkrétní VH problémy lokalizované ve vodních útvarech a zařazené do kategorií elektronickou poštou na adresu bendova@pla.cz do 23.6.2006

Na závěr ing. Merta poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.Zapsala Hana Bendová

Ing. Ladislav Merta

vedoucí pracovních skupin

Horní Labe a Orlice

Komise pro Plán oblasti Horního a středního Labe

Společné jednání pracovních skupin „Střední Labe 1“ a „Střední Labe 2“ 28.3.2006

Záznam z jednání

Na úvod jednání ing. L. Merta uvítal přítomné, představil sebe a další kolegy ze státního podniku Povodí Labe a omluvil nepřítomné pracovníky závodů Povodí Labe, kteří se nemohli zúčastnit jednání z důvodu povinností souvisejících s mimořádnými povodňovými stavy. Poté se postupně představili účastníci jednání.

Ing. L. Merta seznámil účastníky jednání s procesem vodohospodářského plánování, hovořil o vzniku a funkci Komise pro plánování v oblasti vod při MZe (informace na www.mze.cz, vodní hospodářství, Plánování v oblasti vod), o Komisi pro plán Horního a středního Labe a jejích pracovních skupinách. Vyzval účastníky jednání k navržení případných dalších zainteresovaných subjektů, jejichž zástupci by byli stálými členy pracovních skupin nebo by se zapojovali pouze podle potřeby.

Ing. P. Ronen, PhD. vysvětlila proces tvorby plánu oblasti povodí, jeho legislativní základ, zasazení v národním i mezinárodním kontextu, současný stav a budoucí kroky. Dále uvedla, jakým způsobem se v současné fázi může zapojit odborná i široká veřejnost do procesu plánování.

O výsledcích charakterizace oblasti povodí Horního a středního Labe informoval ing. P. Martínek. Seznámil přítomné s obsahem oddílu „Plánování v oblasti vod“ na internetové adrese www.pla.cz. Dále se věnoval hodnocení stavu povrchových a podzemních vod. Byl též vysvětlen pojem „vodní útvar“.

- Ing. P. Ronen, PhD. informovala o důvodech, které vedly k tomu, že pro významné VH problémy byly nejprve navrženy kategorie a pak podle nich budou problémy řazeny. Prošla Návrh kategorizace VH problémů, přítomní se mohli vyjádřit buď hned nebo byli požádáni o zaslání návrhů na doplnění elektronickou poštou na adresu bendova@pla.cz do 8.4.2006. Byly uvedeny připomínky z jednání 27.3.2006 - ve všech kategoriích doplnit správce vodních toků (vyjmenovat) a v kategorii povodňová prevence doplnit ČHMÚ a AOPK

Připomínky na místě:

- zajištění financování opatření – předpokladem je, že bude možné využít fondy EU pro spolufinancování, ale hlavní zasadou Rámcové směrnice o vodách je, že uživatel platí

- v kategorii ochrana jakosti vod doplnit eutrofizaci a vypouštění do málo vodných recipientů

- v kategorii ochrana vodních a na vodě závislých ekosystémů doplnit nedostatečné budování rybích úkrytů

- v kategorii zajištění VH služeb uvést samostatně plavbu, odstraňování nánosů, energetické využití, vrty pro tepelná čerpadla

- doplnit požadavky na koupací vody, dopady rekreace na jakost vody

- v kategorii ekonomika ve VH zařadit sociální únosnost ceny vody, otázku placení provozovatelů MVE za údržbu vodních děl

- při protichůdných zájmech (ochrana ekosystémů x povodňová prevence) bude nutné hledat kompromisní řešení problémů, přitom upřednostnit lidem prospěšná opatření

Další kroky:

- přítomní zašlou návrhy na doplnění pracovních skupin elektronickou poštou na adresu bendova@pla.cz do 8.4.2006

- přítomní zašlou připomínky k návrhu kategorizace VH problémů elektronickou poštou na adresu bendova@pla.cz do 8.4.2006

- zástupci státního podniku Povodí Labe rozešlou pravděpodobně do konce dubna doplněnou kategorizaci VH problémů a mapu vodních útvarů (termín závisí na vytvoření vrstvy vodních útvarů ve VÚV T.G.M. Praha)

- členové pracovních skupin a účastníci jednání zašlou konkrétní VH problémy lokalizované ve vodních útvarech a zařazené do kategorií elektronickou poštou na adresu bendova@pla.cz do 23.6.2006

Na závěr ing. Merta poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.

Zapsala Hana Bendová

Ing. Petr Martínek

vedoucí pracovních skupin						      			 Střední Labe 1 a Střední Labe 2

Komise pro Plán oblasti Horního a středního Labe

Společné jednání pracovních skupin „Střední Labe 3“ a „Lužická Nisa“ 29.3.2006

Záznam z jednání

Na úvod jednání ing. L. Merta uvítal přítomné, představil sebe a další kolegy ze státního podniku Povodí Labe a omluvil nepřítomné pracovníky závodů Povodí Labe, kteří se nemohli zúčastnit jednání z důvodu povinností souvisejících s mimořádnými povodňovými stavy. Seznámil přítomné se změnou vedoucího pracovních skupin Střední Labe 3 a Lužická Nisa, jímž bude nadále ing. M. Karafiát místo ing. S. Havlíčkové (mateřská dovolená).   Poté se představili postupně účastníci jednání.

Ing. L. Merta seznámil účastníky jednání s procesem vodohospodářského plánování, hovořil o vzniku a funkci Komise pro plánování v oblasti vod při MZe (informace na www.mze.cz, vodní hospodářství, Plánování v oblasti vod), o Komisi pro plán Horního a středního Labe a jejích pracovních skupinách. Vyzval účastníky jednání k navržení případných dalších zainteresovaných subjektů, jejichž zástupci by byli stálými členy pracovních skupin nebo by se zapojovali pouze podle potřeby.

Dále ing. L. Merta vysvětlil proces tvorby plánu oblasti povodí, jeho legislativní základ, zasazení v národním i mezinárodním kontextu, současný stav a budoucí kroky. Uvedl, jakým způsobem se v současné fázi může zapojit odborná i široká veřejnost do procesu plánování.

O výsledcích charakterizace oblasti povodí Horního a středního Labe informoval ing. P. Martínek. Seznámil přítomné s obsahem oddílu „Plánování v oblasti vod“ na internetové adrese www.pla.cz. Dále se věnoval hodnocení stavu povrchových a podzemních vod. Byl též vysvětlen pojem „vodní útvar“.

V části věnované kategorizaci VH problémů ing. P. Martínek  informoval o důvodech, které vedly k tomu, že pro významné VH problémy byly nejprve navrženy kategorie a pak podle nich budou problémy řazeny. Prošel Návrh kategorizace VH problémů, přítomní se mohli vyjádřit buď hned nebo byli požádáni o zaslání návrhů na doplnění elektronickou poštou na adresu bendova@pla.cz do 8.4.2006. Byly uvedeny připomínky z jednání 27.3.2006 - ve všech kategoriích doplnit správce vodních toků (vyjmenovat) a v kategorii povodňová prevence doplnit ČHMÚ a AOPK

Připomínky na místě:

- zařadit problematiku čištění dešťových vod v případě oddílné kanalizace

- vznesený požadavek na dostupnost registrů znečišťovatelů z řad zemědělců a otázka aktualizace VH map přímo nesouvisí s kategorizací VH problémů

- v kategorii ochrana vodních a na vodě závislých živočichů zdůraznit problematiku MVE

- v kategorii jakosti vod zdůraznit problematiku umělého zasněžování – odběry z málo vodných toků, přidávání příměsí

- v kategorii VH služeb doplnit podíl obyvatel napojených na kanalizaci

- v kategorii ekonomika ve VH – otázka realizace ekonomicky nevýhodných projektů

Další kroky:

- přítomní zašlou návrhy na doplnění pracovních skupin elektronickou poštou na adresu bendova@pla.cz do 8.4.2006

- přítomní zašlou připomínky k návrhu kategorizace VH problémů elektronickou poštou na adresu bendova@pla.cz do 8.4.2006

- zástupci státního podniku Povodí Labe rozešlou pravděpodobně do konce dubna doplněnou kategorizaci VH problémů a mapu vodních útvarů (termín závisí na vytvoření vrstvy vodních útvarů ve VÚV T.G.M. Praha)

- členové pracovních skupin a účastníci jednání zašlou konkrétní VH problémy lokalizované ve vodních útvarech a zařazené do kategorií elektronickou poštou na adresu bendova@pla.cz do 23.6.2006

Na závěr ing. Merta poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.

Zapsala Hana Bendová

Ing. Martin Karafiát

vedoucí pracovních skupin						         			Střední Labe 3 a Lužická Nisa